Cifras significativas

Criterios

- Los ceros a la izquierda no son significativos, indican la colocación del punto decimal; así, 0.000345 tiene TRES cifras significativas.

- Los ceros a la derecha y después del punto decimal si son significativos; como ejemplo, 3.4120 tiene CINCO cifras significativas.

Ejemplos

1,8345                 tiene 5 cifras significativas

3,90345x10-6       tiene 6 cifras significativas

0,0004                 tiene 1 cifra significativa.

- En las mediciones que efectuemos en este laboratorio la incerteza absoluta va a tener una, o como máximo, dos cifras significativas.

- Las cifras del error (incerteza) que tengan como último dígito un 5 o más de 5 se redondearán hacia arriba.

Ejemplos

X = 320±2 m                (incerteza absoluta con 1 cifra significativa)

X = 321,22±0,14 m       (incerteza absoluta con 2 cifras significativas)

X = 325,1±2,3 m           (incerteza absoluta con 2 cifras significativas)

X = 320,326±0,003 m    (incerteza absoluta con 1 cifra significativa)

El valor cero de una lectura (Introducción a las mediciones de laboratorio – Maiztegui y  Gleiser)

La aritmética nos dice

9 mm = 9,0 mm

Pero la Física nos dice que en el laboratorio

9 mm ( 9,0 mm

¿Cómo entender estas afirmaciones? A partir del concepto de estimación de una lectura. Cuando un observador escribe: X = 9,0 mm con una incerteza de mm. Simbólicamente se expresa así:

X= 9,0 ( 0,1 mm

El cero tiene información sobre la cifra de las décimas.

Si se escribe 9 mm, en Física se sobreentiende que no hay información sobre la cifra de las décimas; si se escribe 9,0 mm se está informando sobre la cifra de las décimas.

Otro observador, trabajando con otro instrumento de medición puede informar sólo hasta 1 mm; entonces su lectura de la misma cantidad será, por ejemplo:

X= 9 ( 1 mm

Aritméticamente las dos lecturas son iguales pero físicamente no lo son: la primera informa sobre las décimas y la segunda, no.

Más sobre cifras significativas…

Las cifras significativas son los dígitos de un número que consideramos no nulos.

| Norma | Ejemplo |
| --- | --- |
| Son significativos todos los dígitos distintos de cero. | 8723 tiene cuatro cifras significativas |
| Los ceros situados entre dos cifras significativas son significativos. | 105 tiene tres cifras significativas |
| Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no lo son. | 0,005 tiene una cifra significativa |
| Para números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. | 8,00 tiene tres cifras significativas |
| Para números sin coma decimal, los ceros posteriores a la última cifra distinta de cero pueden o no considerarse significativos. Así, para el número 70 podríamos considerar una o dos cifras significativas. Esta ambigüedad se evita utilizando la notación científica. | 7 · 102 tiene una cifra significativa 7,0 · 102 tiene dos cifras significativas |